## Slide 1: Final Project
วิชา มัลติมีเดีย
กำหนดส่ง 10 พฤศจิกายน 2558 (2 สัปดาห์)

## Slide 2: หัวข้อโปรเจคส์
การทำฐานข้อมูลวิดีโอ (video database indexing) และการสร้างระบบค้นหา (video search engine)
ให้นิสิตทำงานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน
ให้นิสิตออกแบบ โปรแกรมและ GUI เพื่อดำเนินการตามข้อต่อไปนี้

## Slide 3: ข้อที่ 1 ตัดวิดีโอ (video segmentation)
โปรแกรมสามารถตัดวิดีโอออกเป็นส่วนย่อย ๆ ในระดับ shot
โปรแกรมรับอินพุทที่เป็นวิดีโอขนาดยาว ๆ หลาย ๆ ชั่วโมง และทำการตัดวิดีโอออกเป็นส่วนย่อย ๆ โดยวิธีการเปรียบเทียบค่าของ histogram ของเฟรมที่อยู่ติดกัน และใช้ค่าขีดแบ่ง Threshold ที่เหมาะสมเพื่อตัดวิดีโอออกเป็น shot

## Slide 4: ข้อที่ 1 (ต่อ)
โปรแกรมทำการบันทึกวิดีโอที่ตัดได้ไว้ในฐานข้อมูล MySQL โดยตั้งชื่อ shot ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ให้นิสิตทำการตัดวิดีโอ จากหลาย ๆ เรื่อง เพื่อสร้างฐานข้อมูลวิดีโอที่มีจำนวน shot ไม่ต่ำกว่า 5,000 shot

## Slide 5: ข้อที่ 2 การทำดรรชนีวิดีโอ โดยการใช้เฟรมต้นแบบ (key frame)
ให้นิสิตทำดรรชนีวิดีโอในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น วิธีการทำดรรชนีอย่างง่ายสามารถทำได้โดยการ ดึงเฟรมตรงกลางของวิดีโอมาเป็นเฟรมต้นแบบ หรือ key frame และทำการสกัดคุณลักษณะเด่น (feature extraction) ออกมาจากเฟรมต้นแบบ
ในการสกัดคุณลักษณะเด่น ให้นิสิตใช้วิธีใด ๆ ที่เหมาะสม เช่น วิธี average color, วิธี color histogram หรือ วิธี color layout

## Slide 6: ข้อที่ 2 (ต่อ)
ให้นิสิตเก็บค่า key frame (ซึ่งเป็นภาพ .jpg) และค่าเวกเตอร์ของคุณลักษณะเด่น (feature vector) ใว้ในฐานข้อมูล MySQL เพื่อเป็นดรรชนีของ วิดีโอ shot ที่สร้างขึ้นในข้อที่ (1)

## Slide 7: ข้อที่ 3 การเปรียบเทียบความเหมือนและการค้นหาวิดีโอ
ให้นิสิตออกแบบ GUI เพื่อการสืบค้นวิดีโอในฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น กล่าวคือ โปรแกรมจะให้ผู้ใช้เลือก วิดีโอ short ในฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็น วิดีโอตัวอย่าง (query-by-example) เพื่อค้นหาวิดีโอ shot อื่น ๆ ที่มีเนื้อหาคล้ายกันจากฐานข้อมูล

## Slide 8: ข้อที่ 3 (ต่อ)
การเปรียบเทียบความเหมือนสามารถกระทำได้โดยการเปรียบเทียบค่าของ feature vector ของวิดีโอตัวอย่าง และวิดีโอใด ๆ ในฐานข้อมูล การเปรียบเทียบค่าของเวกเตอร์คือ การหาค่า Euclidean distance แล้วทำการเรียงลำดับค่าความเหมือนจากน้อยไปมาก เพื่อนำไปหาเซ็ตของวิดีโอที่เหมือนที่สุด ใน 10-20 อันดับต้น ๆ
โปรแกรมจะนำผลลัพย์จากการเปรียบเทียบความเหมือนไปแสดงให้ผู้ใช้ทราบผลการค้นหา โดยจะแสดงผลลัพย์ในรูปขอภาพ key frame และ link ไปยังวิดีโอ

## Slide 9: ตัวอย่าง GUI ในการแสดงผลลัพย์
Query video
1st video
2nd video

## Slide 10: ข้อที่ (4) การทำดรรชนีโดยใช้ K-mean และ BoW model
การทำดรรชนีวิดีโอวิธีที่ 2 กระทำได้โดยอาศัย การทำเวกเตอร์ควอนไตเซชั่น (vector quantization) ด้วยอัลกอริทึม K-mean [https://www.youtube.com/watch?v=aiJ8II94qck]

## Slide 11: K-mean algorithm

## Slide 12: K-mean algorithm (ต่อ)

## Slide 13: Bag-of-Word (BoW) model

## Slide 14: Bag-of-word (BoW) model
K-mean clustering
BoW

## Slide 15: Video indexing and retrieval using BoW
Query video

## Slide 16: สิ่งที่จะต้องส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย
  บทนำ วิธีการออกแบบ ผลการดำเนินงาน
  โปรแกรมจะต้องมีส่วนประกอบดังนี้ (1) การตัดวิดีโอ (2) การทำดรรชนีและการค้นหาโดยวิธี key frame (3) การทำดรรชนีและการค้นหาโดยใช้ BoW
นำเสนอโดย Power Point ของนิสิตทั้งสองคน
  Power point ประมาณ 10-12 สไลด์ เป็นเนื้อหาโดยสรุปของรายงาน
  Demo ของโปรแกรมที่ทำ